## Slide 1
18. Oktober 2022
Dipl.-Ing. Walter Hüttler
WH consulting engineers
Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik
ZVR Verkehrsrechtstag 2022
Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Wohnungseigentum – WEG-Novelle 2022

## Slide 2: Walter Hüttler
Seit 2021 WH consulting engineers, Gründer / GF Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik
Seit 2015 FH Campus Wien (Architektur – Green Building)
2007-2021 e7 energy innovation engineering
2000-2007 Österreichische Energieagentur
Walter Hüttler berät Unternehmen und Verbände in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie öffentliche Stellen in energie- und klimapolitischen Fragen und bei der Entwicklung von Konzepten und Lösungen für klimaneutrale Gebäude und Quartiere; strategischer Berater für das Innovationslabor RENOWAVE.AT für Gebäudesanierung. Regelmäßige Vortragstätigkeit bei Weiterbildungsveranstaltungen, u.a. zu E-Mobilität, Gebäudesanierung und Heizungstausch (Raus aus Öl und Gas), Koautor beim Handbuch des Miet- und Wohnrechts, Lehrtätigkeit an der FH Campus Wien (Architektur - Green Building).

## Slide 3: Überblick
Marktentwicklung E-Mobilität – Kurzfristiger Hype?
Technische Grundlagen
Einzellösung oder Gemeinschaftsanlage
Reservekapazität des elektrischen Hausanschlusses ➜ Pilotprojekt
Philipp Fidler
E-Ladestationen im WEG / WEG-Novelle 2022

## Slide 4: Masterplan Mobilität 2030
Quelle: Mobilitätsmasterplan 2030, BMK

## Slide 5
Quelle: Faktencheck E-Mobilität, Umweltbundesamt / VCÖ, März 2022

## Slide 6: Rahmenbedingungen
Pariser Klimaziele (2016)
EU: Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um 55%
EU-Flottenziele für CO2-Reduktion bei PKWs
  2021 ➜ 95g CO2/km 2025 ➜ minus 15% / 2030 ➜ minus 37,5%
Österreich Regierungsprogramm 2020-2024
  Klimaneutralität bis 2040
  Anpassungen im Wohnrecht, Förderungen
  Keine Verbrennungsmotoren in der öff. Beschaffung ab 2027

## Slide 7: Internationale Entwicklungen
Quelle: Mobilitätsmasterplan 2030, BMK

## Slide 8: Neuzulassungen E-PKW und Plug-In Hybrid
Quelle: Statistik Austria, Darstellung Austria Tech; Datenstand: 31. Juli 2022

## Slide 9: Szenario 2030 / 2050

## Slide 10: Ladeinfrastruktur im Wohnbau
Überwiegende Mehrzahl von E-Fahrzeug-Besitzern (rund 90%) wollen auch zuhause laden
Austria Tech Szenario für Wien (Gebäude >10 Wohnungen)
  2030 ca. 140.000
  2035 ca. 300.000 Wallboxen
Verstärkte Anfragen bei Hausverwaltungen hinsichtlich Ladeinfrastruktur
Organisatorisch/technische Lösungen für Neubau/Bestand

## Slide 11: Wohnungsneubau
Bauordnung: In mehreren Bundesländern Vorschriften für Vorkehrungen für nachträgliche Installation von E-Ladestationen (z.B.: Leerverrohrungen), z.B.:
  § 64 Abs 3 NÖ Bauordnung 2014: „Bei Abstellanlagen für Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen …“
  § 40a Bgld BauVO 2008: „Bei PKW-Abstellplätzen mit jeweils mehr als 50 Stellplätzen“
  § 92a Stmk BauG
  § 20 OÖ BauTV 2013
  § 6 Abs 3 WGarG 2008
  § 18 Abs 5 K-BO 1996

## Slide 12: EPBD / EU-Gebäuderichtlinie 2018, Art. 8
Für neue Gebäude und bei größerer Renovierung:
Wohngebäude > 10 Stellplätze
  100% Vorrüstung für Leitungsinfrastruktur
Nicht-Wohngebäude > 10 Stellplätze
  20% Vorrüstung für Leitungsinfrastruktur
  4% der Stellplätze mit Ladepunkten ausgestattet

## Slide 13: Energietechnik - Grundlagen
Leistung [kW] / Energiemenge [kWh]
Eine Kilowattstunde (1 kWh) ist die Energiemenge, die bei einer Leistung von einem Kilowatt (1 kW) innerhalb von einer Stunde umgesetzt/geliefert/verbraucht wird.
Z.B.: 2 kW × 5 h = 10 kWh
Typische Ladeleistungen
Volt | Phasen | Ampere | kW
230 | 1 | 10 | 2,3
230 | 1 | 16 | 3,7
230 | 3 | 16 | 11,0

## Slide 14: Vergleich von Ladedauern
Quelle: Klima- und Energiefonds, VCÖ – Mobilität mit Zukunft
Durchschnittliche, reale Reichweite ca. 150 km
Durchschnittliche, reale Reichweite ca. 250 km
Heimladung
Heimladung

## Slide 15: Durchschnittl. Fahrwege / Reichweiten
Quelle: Future Driving, BMVIT 2017

## Slide 16: Langsamladung / Schnellladung
Heimladung erfolgt mittels einphasigem Wechselstrom oder dreiphasigem Drehstrom
Langsames Laden: 2,3/3,7/5,5 bis 11 kW
Mittelschnelles (beschleunigtes) Laden: bis ca. 22 kW
Schnellladung mittels Gleichstrom, hohe Investitionskosten  spielt bei der Heimladung idR keine Rolle  Option für öffentliches Laden
Lastmanagement: intelligentes Laden, bei dem je nach aktueller Auslastung der bestehenden Ladeinfrastruktur, die Ladeleistung begrenzt werden kann

## Slide 17: Wallboxen
Festinstallierte Ladestation bei eigenem Stellplatz
  Typischerweise an der Wand montiert, alternativ: Standsäule
Parameter für Auswahl
  Steckertyp
  maximale Ladeleistung
  Kommunikation für Abrechnung / Lastmanagement (OCPP oder Modbus)
Quelle: www.topprodukte.at, klimaaktiv
https://www.topprodukte.at/topprodukte/mobilitaet/ladestationen
Schuko-Steckdose ist nicht geeignet für dauerhaftes Laden von E-PKWs!!

## Slide 18: Elektrischer Hausanschluss
EFH / MFH
L1
L2
L3
PEN
Grundstücksgrenze
Hausanschluss-
Kasten
inkl. Vorzähler-sicherungen
Zählerschrank
z.B. zentral im Keller
kWh
Vereinfachte Darstellung, Quelle: e7
Zu beachten:
Kapazität des Hausanschlusses und vorhandene Leistungsreserve

## Slide 19: Einzelanlage / Bestehender Zähler
kWh
kWh
kWh
kWh
Hausanschluss
Wohnung 3
Wohnung 2
Wohnung 1
Wallbox P1
Wallbox P2
Wallbox P3
Parkplatz zuordenbar zur Wohnung

## Slide 20: Einzelanlage / Zusätzlicher-eigener Zähler
kWh
kWh
kWh
kWh
Wohnung 1
Wohnung 2
Wohnung 3
Hausanschluss
kWh
kWh
Wallbox P1
Wallbox P2
Eigene Zähleinrichtung je Wallbox

## Slide 21: Gemeinschaftsanlage mit Lastmanagement
kWh
kWh
kWh
kWh
Wohnung 1
Wohnung 2
Wohnung 3
Hausanschluss
Interner od. externer Betreiber der Ladestation mit eigenem Netzzugang und Stromzähler
kWh
Wallbox P1
Wallbox P3
Wallbox P2
Master-Station

## Slide 22: Hybrid: Einzelanschlüsse mit Lastmanagement
Quelle: Elektro Göttinger GmbH, Klosterneuburg

## Slide 24: Pilotprojekt Elektromobilitätsszenario 2030
Umsetzung in einer bestehenden Wohnhausanlage
12 Stellplätze wurden mit einer E-Ladeinfrastruktur ausgestattet (Paketlösung mit Lastmanagement)
Zeitraum März - April 2019 (6 Wochen)
Arbeitsschritte
  Messtechnische Erfassung
  NutzerInnen-Befragung
  Ergebnisse / Schlussfolgerungen
  Verbreitung
Abbildung: Objekt der Wien-Süd in 1230 Wien, Quelle: e7

## Slide 25: Projektpartner
    e7 Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik
    Projektkoordination, Monitoring, Analyse
    Gemeinnützige Bau- u. Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd“ Objekt mit Tiefgarage
    Wien Energie GmbH
    e-Ladeinfrastruktur, Messung, Analyse
    Wiener Netze GmbH
    Messung, Analyse
    Energy Center / Urban Innovation Vienna GmbH
    Verbreitung
  Fahrzeuge zur Verfügung gestellt von:

## Slide 26: Eckpunkte des Pilotprojekts
  Jede 2. Wohneinheit der „Stiege 3“ fährt elektrisch
  Können ohne Verstärkung des bestehenden Hausanschlusses mehr als 50% der Haushalte e-mobil sein?
  6-wöchiger Pilotzeitraum: 15. März – 26. April 2019
  Detailliertes Energiemonitoring: Hausanschluss, Wohnungen und Ladeinfrastruktur mit Live-Webplattform
  Fahrtenbücher der NutzerInnen: Dokumentation des Fahr- und Ladeverhalten

## Slide 27: Auslegung
12 x 11 kW = 132 kW (??)
?

## Slide 28: Auslegung
Mit Gleichzeitigkeitsfaktor gem. Richtlinie Österreichs Energie
12 x 11 kW x 0,53 = 70 kW (?)

## Slide 29: Auslegung für das Pilotprojekt
Gleichzeitigkeitsfaktor + Lastmanagement = 38 kW
Haushalte, Allgemein

## Slide 30: Max. Wirkleistung an der Ladeinfrastruktur
40
30
20
10
0
Wirkleistung
[kW]
Auslegungsleistung: 38 kW
Wochenende
max. Wirkleistung im gesamten Pilotzeitraum von 6 Wochen: 28,8 kW
Lastprofil Ladeinfrastruktur Mi 20.03.2019 00:00 Uhr – Mi 20.03.2019 00:00 Uhr

## Slide 31: Ergebnisse: Fahr- und Ladeverhalten
  Fahrleistungen
  Wo wurde geladen?

## Slide 32: Lastspitzen vs. verfügbare Anschlussleistung
Keine negativen Auswirkungen im vorgelagerten Stromnetz, Normgrenzwerte wurden eingehalten

## Slide 33: Zusammenfassung Pilotprojekt
Repräsentatives Szenario hinsichtlich Fahrleistungen, Nutzung und Fahrzeugtypen
Geringe maximale Leistungsspitzen der E-Ladeinfrastruktur (in Summe 28,8 kW für 12 Stellplätze)
  Tatsächlich nachgefragte Leistung hängt auch von den Fahrzeugmodellen ab: 1-, 2-, 3-phasige Ladung)
  Regelmäßig gefahren werden überwiegend Kurzstrecken bis 50 km
  Bei längeren Fahrstrecken wird auch auswärts geladen
Ergebnisse wurden bestätigt durch Projekt URCHARGE in Linz
Auslegung mit Lastmanagement: 1-1,5 kW / Stellplatz
Problemlose Versorgung der E-Ladeinfrastruktur ohne Verstärkung der Anschlussleistung über den bestehenden Hausanschluss

## Slide 34: Empfehlungen für den Wohnbau
Einzelladestation: 3,7 kW / 5,5 kW
  Ausreichend für durchschnittliche Nutzung, schont die bestehenden Anschlusskapazitäten
  Privilegiert als Änderungsmaßnahme (sh. OGH-Urteil und WEG-Novelle 2022)
Gemeinschaftsanlage mit Lastmanagement
  Durch das Lastmanagement können die bestehenden Anschlusskapazitäten besser ausgenutzt werden
  Für die einzelne Wallbox kann eine höhere Ladeleistung (11 kW) zur Verfügung gestellt werden (Auslegung 1 bis 1,5 kW/Stellplatz)
  Kann schrittweise erweitert werden
Hybrid-Anlage mit Lastmanagement
  Einzelne Wallboxen werden an den vorhandenen Wohnungszählern angeschlossen

## Slide 35: Studie „Ladestationen in bestehenden großvolumigen Wohngebäuden“
Auftraggeber:
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Aufbereitung der technischen Umsetzungslösungen
Beschreibung der energiewirtschaftlichen Aspekte
Wohnrechtliche Umsetzung im Rahmen der geltenden Rechtslage
Auftragnehmer : Walter Hüttler e7
Projektpartner: Philipp Fidler, WU Wien – Institut für Zivil- und Unternehmensrecht
Bearbeitungszeit: Juli bis Oktober 2017
Download: https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/alternative_verkehrskonzepte/elektromobilitaet/publikationen/nachruesten.html

## Slide 36: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dipl.-Ing. Walter Hüttler
WH consulting engineers
Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik
walter.huettler@wh-c.at
+43 676 542 76 06