## Slide 1: 15. ZVR Verkehrsrechtstag
Eisenbahnkreuzungsverordnung:
Möglichkeiten und Bedarf für eine Novellierung
Wien, 18. Oktober 2022
Michael Luczensky
BMK-Gruppe Eisenbahn

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Hintergrund
Grundsätze der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012
Braucht es eine Anpassung der Eisenbahnkreuzungsverordnung?
Aktueller Stand

## Slide 3
Hintergrund

## Slide 4: Zahlen und Fakten
Bundesweit: 5.017 Eisenbahnübergänge
  technisch gesichert: 2.061
  nicht technisch gesichert: 1.597
  Nicht-öffentliche Eisenbahnübergänge: 1.359
  Unfälle an Eisenbahnkreuzungen 2021:
  107 Unfälle, davon 56 an technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen
  11 Personen bei Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen getötet, 12 wurden schwer verletzt

## Slide 5: Gesetzliche Grundlage
Verordnungsermächtigung des § 49 Eisenbahngesetz (EisbG):
  Abs. 1: „Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie setzt durch Verordnung fest, in welcher Weise schienengleiche Eisenbahnübergänge nach dem jeweiligen Stand der Technik einerseits und nach den Bedürfnissen des Verkehrs andererseits entsprechend zu sichern sind und inwieweit bestehende Sicherungseinrichtungen an schienengleichen Eisenbahnübergängen weiterbelassen werden dürfen……“
  Abs. 3: „Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann zwecks möglichster Hintanhaltung von Gefährdungen im Verkehr durch Verordnung Vorschriften über das Verhalten bei Annäherung an schienengleiche Eisenbahnübergänge und bei Übersetzung solcher Übergänge sowie über die Beachtung der den schienengleichen Eisenbahnübergang sichernden Verkehrszeichen erlassen.“
Notes: Zu § 49 EisbG: Abs. 1 trägt dem Verordnungsgeber auf die Arten der Sicherungen und ihre technische Ausgestaltung ausführend zu regeln. Gemäß Abs. 3 ist er ermächtigt, auch Bestimmungen über das Verhalten im Kreuzungsbereich durch Verordnung zu Treffen

## Slide 6: Hintergrund
Eisenbahnkreuzungsverordnung am 1. September 2012 in Kraft getreten
Ziel: Erhöhung der Verkehrssicherheit an nicht technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen und Auflassungen nicht mehr erforderlicher Übergänge
sieht u.a. klare Kriterien für die anzuwendende Art der Sicherung sowie Bestimmungen für das Verhalten an Eisenbahnkreuzungen vor
Überprüfung aller Eisenbahnkreuzungen durch die zuständige Eisenbahnbehörde bis spätestens 2024
Ausführung der Entscheidungen gemäß Bescheid (spätestens 2029)

## Slide 7
Grundsätze der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012

## Slide 8: Geltungsbereich
Gemäß § 1 Abs. 1 EisbKrV gilt diese Verordnung für jeden im Verlauf einer Straße mit öffentlichem Verkehr angelegten schienengleichen Eisenbahnübergang mit einer Haupt- oder Nebenbahn, einer Straßenbahn, einer Anschlussbahn oder einer Materialbahn im Sinne des EisbG 1957, unabhängig davon, ob hierbei die Eisenbahn die Straße überschneidet oder in sie einmündet.
Gilt nicht für nicht-öffentliche Eisenbahnübergänge, für Eisenbahnübergänge, die nur dem innerdienstlichen Verkehr dienen, und für schienengleiche Bahnsteigzugänge
Notes: für die Benützung nicht-öffentlicher Eisenbahnübergänge durch die
Berechtigten daher die analoge Anwendung einer der fünf in § 4 EisbKrV vorgesehenen
Arten der Sicherung nicht zwingend vorgegeben

## Slide 9: Grundsätze 1/2
Festlegung der Art der Sicherung durch die zuständige Behörde mittels Bescheid
Festlegung der konkreten Sicherungsart nach Maßgabe der Zulässigkeit der einzelnen Arten der Sicherung sowie nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse und Verkehrserfordernisse
Verpflichtung zur Vornahme der Sicherungsmaßnahmen trifft das Eisenbahnunternehmen (unabhängig von der Kostentragung)
Grundsatz der amtswegigen Überprüfung durch die Behörde
Überprüfung sämtlicher Eisenbahnkreuzungen in Österreich durch die Behörde bis zum Jahr 2024
Behördenzuständigkeit gemäß § 12 Eisenbahngesetz

## Slide 10: Grundsätze 2/2
Parteistellung des Eisenbahninfrastrukturunternehmens, des Trägers der Straßenbaulast sowie des VAI
Übergangsbestimmungen gemäß § 102 und § 103 EisbKrV:
  Bestandschutz für bestehende Schrankenanlagen gemäß § 8 EKVO 1961 und bestehende Lichtzeichenanlagen gemäß § 9 EKVO bis zum Ablauf deren technischer Nutzungsdauer
  Festsetzung einer angemessen Ausführungsfrist (bis längstens 2029)

## Slide 11: Sicherungsarten (§ 4 EisbKrV)
Gewährleisten des erforderlichen Sichtraumes
Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus
Lichtzeichen
Lichtzeichen mit Schranken
Bewachung

## Slide 12: Sicherungseinrichtungen
Andreaskreuze
Lichtzeichen
Schranken
Vorschriftszeichen „Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit)“
Vorschriftszeichen „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“
Vorschriftszeichen „Halt“

## Slide 13: Verhaltensbestimmungen
Verbote (z.B.: Überholen, Anhalten, Halten, Parken oder Umkehren auf einer Eisenbahnkreuzung, Umfahren von geschlossenen Schranken)
allgemeine Gebote (Sicherstellen, dass erforderlichenfalls vor der Eisenbahnkreuzung verlässlich angehalten werden kann; besondere Achtsamkeit damit gefahrloses Übersetzen der Eisenbahnkreuzung möglich ist)
Besondere Gebote bei Vorschriftszeichen „Geschwindigkeitsbeschränkung“ und bei Vorschriftszeichen „Halt“
Besondere Gebote bei Lichtzeichen, bei Lichtzeichen mit Schranken oder bei Schranken
Übersetzen von Eisenbahnkreuzungen mit Tieren
Strafbestimmungen: § 225 EisbG

## Slide 14: Kostenaufteilung gemäß § 48 EisbG
Kostenaufteilung gemäß § 48 EisbG grundsätzlich einvernehmlich
Falls kein Einvernehmen möglich → „Hälfteteilung“ oder Antrag auf Kostenaufteilung
Beim Kostenaufteilungsverfahren hat sich die Behörde gemäß § 48 Abs 3 EisbG der Sachverständigenkommission zu bedienen.
Anordnung der Kostenteilung mittels Bescheid auf Basis des Gutachtens der Sachverständigenkommission.
Notes: Die Kostenaufteilung soll gemäß § 48 EisbG grundsätzlich einvernehmlich erfolgen, wenn es kein Einvernehmen gibt sieht das Eisenbahngesetz eine „Hälfteteilung“ vor, bzw gibt es die Möglichkeit, binnen drei Jahren einen Antrag auf Kostenaufteilung bei der Behörde zu stellen. Beim Kostenaufteilungsverfahren hat sich die Behörde gemäß § 48 Abs 3 EisbG der Sachverständigenkommission. Auf Grundlage eines Gutachtens der Sachverständigenkom-mission, welches die Kostenteilungsmasse (zB Errichtungs- und Instandhaltungskosten für eine Schrankenanlage mit Lichtzeichen und Läutewerk) und das Aufteilungsverhältnis (60% Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 40% Träger der Straßenbaulast) ermittelt, ordnet die Behörde die Kostenteilung mit Bescheid an.

## Slide 15: Kriterien für die Kostenaufteilung
eingetretene Änderung des Verkehrs auf der Eisenbahn oder des Straßenverkehrs,
der erzielten Verbesserung der Abwicklung des Verkehrs auf der Eisenbahn oder des Straßenverkehrs,
der hierdurch erzielten allfälligen Ersparnisse und
der im Sonderinteresse eines Verkehrsträgers aufgewendeten Mehrkosten
Notes: Die Kostenaufteilung soll gemäß § 48 EisbG grundsätzlich einvernehmlich erfolgen, wenn es kein Einvernehmen gibt sieht das Eisenbahngesetz eine „Hälfteteilung“ vor, bzw gibt es die Möglichkeit, binnen drei Jahren einen Antrag auf Kostenaufteilung bei der Behörde zu stellen. Beim Kostenaufteilungsverfahren hat sich die Behörde gemäß § 48 Abs 3 EisbG der Sachverständigenkommission. Auf Grundlage eines Gutachtens der Sachverständigenkom-mission, welches die Kostenteilungsmasse (zB Errichtungs- und Instandhaltungskosten für eine Schrankenanlage mit Lichtzeichen und Läutewerk) und das Aufteilungsverhältnis (60% Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 40% Träger der Straßenbaulast) ermittelt, ordnet die Behörde die Kostenteilung mit Bescheid an.

## Slide 16
Braucht es eine Anpassung der Eisenbahnkreuzungsverordnung?

## Slide 17: Problemstellung
Durch die in der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 vorgeschriebene Überprüfung aller Eisenbahnkreuzungen kam es zu einer finanziellen Belastung sowohl der Eisenbahnunternehmen als auch der Träger der Straßenbaulast.
Erhöhter Kostendruck insbesondere bei schwach ausgelasteten Nebenbahnen → Gefahr der Einstellung, dadurch Schwächung des öffentlichen Personennahverkehrs.
Gefahr einer weiteren Kostensteigerung durch zeitnahen Ablauf der Überprüfungsfrist (bspw. keine Streckenbetrachtung aufgrund Zeitdrucks möglich)
Einzelne Regelungen in der derzeit geltenden Verordnung führen zu Problemen im Vollzug und vermeidbaren Kosten (z.B. Übergangsbestimmungen, Bestandschutz)

## Slide 18: Potentielle Handlungsfelder 1/3
Regelung der Sicherung von nicht-öffentlichen Übergängen
Aufnahme von Kriterien für die Auflassung von Eisenbahnübergängen in Anlehnung an den Leitfaden der SCHIG
Verlängerung der Überprüfungsfristen und der Ausführungsfristen
Ausweitung des Bestandsschutzes für technisch gesicherte Eisenbahnkreuzungen
Technische Möglichkeiten für Kostenreduktionen bestmöglich zulassen
Klarstellungen zur Kostentragung

## Slide 19: Potentielle Handlungsfelder 2/3
Reduktion der Komplexität und Straffung der Regelungen
Klarstellung der Verhaltensbestimmungen für den Straßenbenützer
Stärkere Kontrolle mittels Rotlichtüberwachung
Verstärkte Berücksichtigung von Sondertransporten
Berücksichtigung von betrieblichen Vorgängen wie im Fall von geschobenen Fahrten
Anpassung der 60 Sekundenregel zwischen dem Einschalten der Lichtzeichen und dem Eintreffen des Schienenfahrzeuges auf der Eisenbahnkreuzung

## Slide 20: Potentielle Handlungsfelder 3/3
Umgang mit Innovationen:
  Ermöglichung alternativer Schalttechniken erforderlich, um Kostenpunkt Schalttechnik zu reduzieren
  Kommunikation der Eisenbahnkreuzung mit dem Auto
  Erprobung digitaler und telematischer Systeme
  Ermöglichung „saisonaler Arten“ der Sicherung bei starken Verkehrsschwankungen
  Reduktion der Regelungen iZm VLSA
  Anforderungen an die Einrichtung zur Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug aus

## Slide 21
Aktueller Stand

## Slide 22: Handlungsoptionen
  Beibehaltung der bestehenden EisbKrV
  Punktuelle Novellierung der bestehenden Verordnung samt Verlängerung der Überprüfungsfrist
  Umfassende Novelle/Ersatz der bestehenden Verordnung

## Slide 23: Eckpunkte der geplanten Neuregelung
  Überarbeitung der Übergangsbestimmungen
  Verlängerung der Überprüfungsfristen und der Ausführungsfristen → Reduktion des Kostendrucks
  Bestandsschutz für technisch gesicherte Eisenbahnkreuzungen
Schaffung einer Möglichkeit alternative (kostengünstigere) Ausgestaltungen von Eisenbahnkreuzungen dauerhaft zu ermöglichen.
Beseitigung von Fehlern in der bestehenden Regelung

## Slide 24: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!